Sujet : «unité d’usinage »

1-Description :

Le système étudié assure le perçage et le fraisage de la pièce « rainurage » des pièces en acier, il se compose des dispositifs suivants :

- dispositif d’aménage : [vérin C1, mors d’aménage A].

- dispositif de déplacement : [ moteur Mt1, tapis roulant T].

- dispositif de serrage : [Electro-aimant E, table magnétique Tm].

- dispositif de perçage : [moteur Mt2, vérin C2, foret F].

- dispositif de fraisage : [moteur Mt2, moteur Mt3, fraise O]

2-schéma de principe :

3-Fonctionnement du système :

L'appui sur un bouton de mise en marche" m " provoque le cycle suivant :

- Avancer les pièces par le vérin C1.

- Déplacer les pièces par le tapis T entraîné par le moteur Mt1.

- Serrer les pièces (A) et (B) par l’électro-aimant E.

- percer la pièce (A) par le moteur Mt2 et le vérin C2 et rainurer la pièce (B) par la fraise entraînée par les moteurs Mt3 et Mt4.

- Desserrer les pièces (A) et (B) par l’électro-aimant E.

- Evacuer les pièces par la tapis T.

Remarque :

- l’électro-aimant est un dispositif qui permet de convertir l’énergie électrique en énergie magnétique qui assure le serrage des pièces métalliques.

A – ETUDE FONCTIONNELLE :

1/ Modélisation du système :

- Quelle est la nature de la matière d'œuvre ? ……………………………………………

b-    Donner la valeur ajoutée du système ( VA) : …………………………………………

c-    L’opérateur appartient-il à la frontière ? ……… pourquoi ? …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

# d-  Modéliser le système.

…………………………

………………………….

B – ETUDE STRUCTURELLE :

a- identifier pour chaque dispositif du système, leurs éléments correspondants:

| Dispositif | Actionneurs | Effecteurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dispositif d’aménage | ………………. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| dispositif de déplacement | ……………….. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| dispositif de serrage | ……………….. | ……………….. |  |  |
| dispositif de perçage | ……………….. ………………. | ……………….. | ……………….. ……………….. | ………………. |
| dispositif de fraisage | ……………… ……………….. | ……………………. | …………………. ………………. | …………….. |

b- mettre une croix devant la proposition juste :

| - La partie opérative est l'ensemble des moyens de traitement de l'information |  |
| --- | --- |
| - l'actionneur est un élément de la partie opérative qui permet de transformer l'énergie. |  |
| - Le pré actionneur est un élément de la partie commande. |  |
| - le capteur est un élément d'interface. |  |
| - le vérin est un effecteur |  |

  - compléter le tableau suivant à partir du système :

| Elément | Fonction globale (FG) | Matière d’œuvre d’entrée (MOE) | Matière d’œuvre de sortie (MOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérin C1 | …………………… | ……………………………… | ………………………… |
| Contacteur KM2 | …………………….. | ……………………………… | ………………………… |
| Capteur P1 | …………………… | ……………………………. | ………………………… |
| Tapis T | …………………… | ……………………………… | …………………….. |

d- En se referant aux questions précédentes, Compléter la chaîne fonctionnelle du système.

C – LE GRAFCET :

1 -  Sur le tableau suivant indiquer la condition de début et la condition de fin pour chaque tâche.

| N° | Description de la tâche | Cette tâche débute si | Cette tâche prend fin si |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Attendre | …………………………… | …………………………… |
| 1 | …………………………. | …………………………… | …………………………… |
| 2 | …………………………… | …………………………… | Pièces déplacées |
| 3 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 4 | Percer la pièce A et rainurer la pièce B | ……………………..……… | ……………………………. ……………………………. |
| 5 | ……………………………. | …………………………………. …………………………………. | …………………………… |
| 6 | ……………………………. | ……………………………….. | ………………………….. |

- Compléter le GRAFCET d'un point de vue du système relatif au fonctionnement.

3- Répondre aux questions suivantes.

- Donner le numéro de l'étape active : ………………………….

- La transition T1/2 est-elle validée ? ……………

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….

- Si  les pièces sont complètement déplacées, la transition T2/3 est-elle franchie? ……………

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….

- Le franchissement de la transition T2/3 entraîne …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………..

# D- LA PROJECTION OTHOGONALE ET LA COTATION DIMENSIONNELLE :

On donne la pièce usinée donnée par l'unité d'usinage.

1)   Donner le nom de chaque vue ci-dessous.

2)  Tracer la charnière

- Compléter ces trois vues.

- Sachant que l’échelle est 1 : 1, Faire la cotation :

  - a - D’encombrement de la pièce  (longueur, largeur, hauteur)

  - b - de trou et sa position

# Text boxes

Lycée Sidi Zekri houmt souk Djerba            Devoir de synthèse N°1        profs : M. Rihane. M Jemaiel

Classes  1 S                                        A.S 10/11  -  durée : 2 heures              matière : Technologie

Nom & prénom : ………………………………….   Classe : 1 S …      N° : …………………….

………………………………….

1

………………………………….

…………………..

Pièces déplacées  " R2"

2

………………………………….

0

………………………………….

………………..

………………..

………………..

……………………..

……….

……………….

……………..…..

………….

……………………….

…………..

…………………..

……………………………………….

3●

●

3.5

2.25

1.5

……………....

P 4/4

1.5

……….

………

……….

………

………………..

………………………

…………....

……………………………………………………

P 2/4

P 3/4

P 4/4

………………………………….

………………………………….

T 1/2

T 2/3

P 1/4

1

……………………………   ………………………….

Mors d’aménage

44●

●

4

2

………………………………….

…………....

1.25

…………....

2.25

0.75

………………………………….

5●

●