Sujet : «Unité de remplissage des bouteilles en huile d'olive»

1-schéma de principe :

2-Fonctionnement du système :

L'appui sur le bouton de mise en marche (m) le cycle démarre dans l’ordre suivant :

- L’amenée de la bouteille vide par le tapis roulant (T) devant le bras poussoir (Ps).

- Le déplacement de  la bouteille jusqu’au dessous du pistolet par la sortie de vérin C1

- Le serrage de la bouteille par la sortie de vérin C2 pour assurer le maintient de la bouteille.

- Le remplissage de la bouteille par la descente du pistolet et par l´ouverture de l’électrovanne (EV) qui laisse

écouler l’huile pendant 10 secondes

- Le desserrage de la bouteille par la rentrée de la tige de vérin C2.

- L’évacuation de la bouteille remplie assuré par les ventouses

A – ETUDE FONCTIONNELLE :

A/ Modélisation du système :

1. Quelles sont les matières d’oeuvre entrante (M.O.E) et sortante (M.O.S) du système ?

M.O.E : ……………………………………….………………………….……………………

M.O.S : …………………………………………………….………………………….………

2. Indiquer la nature de la matière d’oeuvre : ……………………………………………………………………………………………………

3. Quelle est la valeur ajoutée (V.A) apportée par ce système à la matière d’oeuvre principale :

…………………………………………………………………………………………………..

4. Quel sont les types d’énergie utilisés par ce système ?

…………………………………………………………………………………………………..

# 5 -  Modéliser le système.

…………………………

………………………….

B – ETUDE STRUCTURELLE :

1- identifier pour chaque dispositif du système, leurs éléments correspondants:

| postes | Actionneurs | Effecteurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aménage | ………………. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| déplacement | ……………….. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| serrage | ……………….. | ……………….. | …………………. | ………………. |
| remplissage | ……………….. ………………. | ……………….. | ……………….. ……………….. | ………………. |
| Evacuation | ……………….. | ……………………. | ………………. | …………….. |

2-  Désigner les éléments du dispositif du pliage donné ci-dessous :

| L’élément | Sa désignation |
| --- | --- |
| C3 | …………………….de type…………………………. |
| M3 | …………………….de type………………………….. |
|  | ……………………………………………………………. |
| Ordre de la PC à M3 | 12M1 ou 14M1(garder la bonne réponse) |
| L31 | Capteur ……………………………. |

3- Compléter la relation entre actionneur et effecteur.

4- En se référant aux questions précédentes, Compléter la chaîne fonctionnelle du système.

C – LE GRAFCET :

1 -  Sur le tableau suivant indiquer la condition de début et la condition de fin pour chaque tâche.

| N° | Description de la tâche | Cette tâche débute si | Cette tâche prend fin si |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Attendre | …………………………… | ………………………… |
| 1 | …………………………. | …………………………… | ………………………… |
| 2 | …………………………… | …………………………… | ………………………….. |
| 3 | …………………………… | …………………………… | ………………………… |
| 4 | ……………………………….. | ……………………..……… | ……………………… |
| 5 | ……………………………. | ………………………………. | ………………………… |
| 6 | ……………………………. | ……………………………….. | ………………………….. |

- Compléter le GRAFCET d'un point de vue du système relatif au fonctionnement et donner les noms des éléments de base d'un GRAFCET.

3- Répondre aux questions suivantes.

- Donner le numéro de l'étape active : ………………………….

- La transition T1/2 est-elle validée ? ……………

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….

- Si  la bouteille est complètement déplacée, la transition T2/3 est-elle franchie? ……………

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………….

- Le franchissement de la transition T2/3 entraîne …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………..

# D- LA PROJECTION OTHOGONALE ET LA COTATION DIMENSIONNELLE :

On donne la pièce usinée donnée par l'unité d'usinage.

1)   Donner le nom de chaque vue ci-dessous.

2)  Tracer la charnière

- Compléter ces trois vues.

- Sachant que l’échelle est 1 : 1, Faire la cotation :

  - a - D’encombrement de la pièce  (longueur, largeur, hauteur)

  - b - de trou et sa position

# Text boxes

Lycée Sidi Zekri houmt souk Djerba            Devoir de synthèse N°1        profs : M. Rihane. M Jemaiel

Classes  1 S                                        A.S 12/13  -  durée : 2 heures              matière : Technologie

Nom & prénom : ………………………………….   Classe : 1 S …      N° : …………………….

………………………………….

1

………………………………….

…………………..

bouteille déplacée  " R2"

2

………………………………….

0

………………………………….

………………..

………………..

………………..

……………………..

……….

……………….

……………..…..

………….

……………………….

…………..

…………………..

……………………………………….

3●

●

…………………

2.5

2.5

Moteur Mt

Moteur Mt

1L

S

KM

1.5

L21

……………....

P 4/4

1.5

……….

………

……….

………

………………..

………………………

…………....

……………………………………………………

P 2/4

P 3/4

P 4/4

………………………………….

………………………………….

L10

…………………

…………………

…………………

Vérin C3

Poussoir PS

Poussoir  PS

L20

L11

L30

L41

L31

EV

KV

M1

C1

M2

C2

M4

C4

C3

M3

L40

Réservoir de

l’huile d’olives

Mors de

serrage (Ms)

Courroie

Ventouses (V)

T 1/2

T 2/3

Bouteille vide

Tapis roulant (T)

Courroie

1

……………………………

Mors d’aménage

44●

●

Pistolet

4

………………………………….

…………....

1.25

…………....

2.75

1.25

1.75

…………………

…………………

…………………

………………….

………………………………….

5●

●