Sujet : «: Machine à coller les étiquettes»

- Description du système :

Le système représenté ci-dessous sert à  coller des étiquettes sur des paquets.

2-schéma de principe :

3 -Fonctionnement du système :

L'appui sur le bouton de mise en marche (m) le cycle démarre dans l’ordre suivant :

- L’amené du paquet  jusqu’au capteur photo-électrique (S1) au dessous du pistolet (P).

- Injection de la colle sur le paquet par le pistolet d’injection.

- Déplacement du paquet jusqu’au capteur photo-électrique (S2).

- Etiquetage du  paquet par l’intermédiaire des deux vérins C2 et C3.

- L'évacuation du paquet étiqueté par le tapis d'évacuation T jusqu’au capteur photo-électrique (S3).

A – ETUDE FONCTIONNELLE :

# 1-  Définir la frontière d'étude du système:

# 2- Mettre une croix dans la case correspondante.

| L´automate appartient à | La frontière |  | L’environnement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| la Moe est une | Matière |  | Energie |  | Information |  |
| La valeur ajoutée (VA) | Déplacement du paquet |  | Etiquetage du paquet |  | Evacuation du paquet |  |

# 3 -  Modéliser le système.

…………………………

………………………….

B – ETUDE STRUCTURELLE :

- Identifier les éléments du système dans le tableau suivant :   (mettre une croix)

| Éléments | Actionneurs | Préactionneurs | Effecteurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |
| S1 |  |  |  |  |
| L21 |  |  |  |  |
| Mt | X |  |  |  |
| KM |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |

b- Classer les éléments constituants le système dans le tableau suivant :

| La partie commande | La partie opérative | Les éléments d’interfaces |
| --- | --- | --- |
|  | Actionneurs | Effecteurs | préactionneurs | Capteurs |
| ………………….. | ……………………………………………………... | …………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………. |

c- Compléter le tableau suivant du dispositif

d’injection seul (Voir figure ci-contre) :

| symbole | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| S1 | ……………… | …………………………….. |
| ……. | Vérin | ……………………………… |
| ……. | ……………….. | Distribuer l´énergie pneumatique |
| ……… | Pistolet | ……………………………………… |

.

d-  En se référant aux questions précédentes, Compléter la chaîne fonctionnelle du système.

C – LE GRAFCET :

1 -  Sur le tableau suivant indiquer la condition de début et la condition de fin pour chaque tâche.

| N° | Description de la tâche | Cette tâche débute si | Cette tâche prend fin si |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Attendre | …………………………… | ………………………… |
| 1 | …………………………. | …………………………… | ………………………… |
| 2 | …………………………… | …………………………… | ………………………….. |
| 3 | …………………………… | …………………………… | ………………………… |
| 4 | ……………………………….. | ……………………..……… | ……………………… |
| 5 | ……………………………….. | ……………………..……… | ………………………… |

- Compléter le GRAFCET d'un point de vue du système relatif au fonctionnement

4-  En se référant au GRAFCET ci-dessus, déterminer:

a°) L’étape active dans le GRAFCET : ………………

b°) La transition T3/4 .  (Indiquer sur le GRAFCET)

c°) L’action associée à l’étape 4 : …………………………………………

d°) La réceptivité associée à la transition T1/2 est : ………………………………………

e°) La condition d'activation de l'étape 2 :……………………………………………………….

f °) Le franchissement de la transition T2/3  provoque :

L’activation de l’étape …… la désactivation de l’étape : …....

# D- LA PROJECTION OTHOGONALE ET LA COTATION DIMENSIONNELLE :

On donne le dessin de l´équerre de fixation du vérin C1.

1)   Donner le nom de chaque vue ci-dessous.

2)  Tracer la charnière

- Compléter ces trois vues.

- Sachant que l’échelle est 1 : 1, Faire la cotation :

d’encombrement de la pièce  (longueur, largeur, hauteur)

# Text boxes

Lycée Sidi Zekri houmt souk Djerba            Devoir de synthèse N°1        profs : M. Rihane. M Jemaiel

Classes  1 S                                        A.S 13/14  -  durée : 2 heures              matière : Technologie

Nom & prénom : ………………………………….   Classe : 1 S …      N° : …………………….

………………………………….

………………………….

4

5

………………………………

………………..

………………..

………………..

……………………..

……….

……………….

……………..…..

………….

……………………….

…………..

…………………..

……………………………………….

P 1/4

P 2/4

2

………………

……………….

…………………………………….

Automate

W pneumatique

2

Opérateur

……………....

P 4/4

1.5

……….

………

……….

………

………………..

………………………

…………....

1.5

Arrivée de

la colle

2.5

Vue de ………………….

1

1

Moteur Mt

Attendre

0.75

Pistolet (P)

M1

L10

Banc porteur (B)

Paquet étiqueté

Arrivée de la colle

Etiquettes

Ventouse (V)

Pistolet (P)

Tapis roulant (T)

Paquet

Courroie

C3

C1

S3

S2

S1

M3

M2

L21

L20

L31

Vue de ………………….

P 3/4

L30

L11

KM

Vue de ………………….

Paquet évacué

1

L10

0

C2

4.25

MOe

…………....

1.5

Paquet étiqueté

…………....

…………....

2

3

2