Sujet : « Poste automatique d’usinage et de poinçonnage des pièces»

1-schéma de principe :

# 2-Fonctionnement du système :

L’appui sur le bouton de mise en marche (m) provoque le départ du cycle de la façon suivante :
- Serrage de la pièce métallique par l’intermédiaire du mors de serrage (MS) entrainé par le vérin C1.
- Usinage de la pièce métallique (Rainure en T : enlèvement de la matière forme en T) réalisé par l’unité
   d’usinage qui est constituée essentiellement par : C2, BV, C3, BM, Mt2, F.
- Desserrage de la pièce usinée par le recul du mors de serrage.
- Déplacement de la pièce usinée par le tapis roulant (T) jusqu’au capteur S2.
- Poinçonnage de la pièce par le poinçon (P) entrainé par le vérin C4.
- Evacuation de la pièce usinée et poinçonnée par le tapis (T) jusqu’au capteur S3.

Remarque : Lors de l’usinage on utilise un lubrifiant permettant de réduire le frottement, l'usure entre 
deux éléments en contact et en mouvement l'une par rapport à l'autre dans notre cas c’est entre la fraise (F)
et la pièce métallique.
Le jet du lubrifiant et actionné par l’électrovanne (EV) et ce manifeste par la buse (B).

A – ETUDE FONCTIONNELLE :

1  - définir la frontière d'étude du système :

- Quelle est la nature de la matière d'œuvre ? ……………………………………………

- Donner la valeur ajoutée du système ( VA) : …………………………………………

# Modéliser le système.

B – ETUDE STRUCTURELLE :

1- identifier pour chaque poste du système, leurs éléments correspondants:

| Postes | Actionneurs | Effecteurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serrage | ……………….. | ……………….... | ……………….. | ……………….. |
| Usinage | ……………….. ……………….. ………………. ………………… | ……………… …………….... ……………….. ………………. | ……………….. ………………. ……………… ………………. | ……………….. |
| Déplacement + Evacuation | ……………….. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| Poinçonnage | ……………….. | ……………….. | ……………….. | ……………….. |

2- Mettre une croix dans  la case correspondante :

| C4 | Vérin simple effet |  | M2 | Distributeur 3/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vérin double effet |  |  | Distributeur 5/2 |  |
| S2 | Capteur avec contact |  | m | Elément de pupitre |  |
|  | Capteur sans contact |  |  | Elément de PO |  |
| voyants | Donne des consignes |  | L10 | Capteur avec contact |  |
|  | Donne des messages |  |  | Capteur sans contact |  |

3- compléter le tableau suivant à partir du système :

| Elément | Fonction globale (FG) | Matière d’œuvre d’entrée (MOE) | Matière d’œuvre de sortie (MOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur Mt1 | …………………… | ……………………………… | ……………………………… |
| Distributeur M2 | …………………….. | ……………………………… | ……………………………… |
| Capteur L10 | ……………………… | ……………………………. | ………………………… |

4- En se référant aux questions précédentes, Compléter la chaîne fonctionnelle du système.

B – LE GRAFCET :

1 -  Sur le tableau suivant indiquer la condition de début et la condition de fin pour chaque tâche.

| N° | Description de la tâche | Cette tâche débute si | Cette tâche prend fin si |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Attendre | …………………………… | …………………………… |
| 1 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 2 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 3 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 4 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 5 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| 6 | …………………………… | …………………………… | …………………………… |

2- Compléter le GRAFCET d'un point de vue du système

relatif au fonctionnement.

3-D’après la figure 1, répondre aux questions posées

-L’étape 5 est-elle active ? : …………….......

Pourquoi ? :………………………………………………………………………………………………………

-La réceptivité R5 est-elle vraie ? : …………….......

Pourquoi ? :………………………………………………………………………………………………………

-La transition T5/6 est-elle validée ? : …………….......

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………

-La transition T5/6 est-elle franchie ? : …………….......

Pourquoi ? :………………………………………………………………………………………………………

-Le franchissement de la transition T5/6 entraine :

La désactivation de ..................................................

L’activation de……………………………………

La validation de ……………………………………

# C- LA PROJECTION OTHOGONALE ET LA COTATION DIMENSIONNELLE :

1)   Donner le nom de chaque vue ci-dessous.

- Compléter ces trois vues.

- Sachant que l’échelle est 1 : 1, Faire la cotation :

  - a - D’encombrement de la pièce  (longueur, largeur, hauteur)

-    b  -de trou et sa position

# Text boxes

Lycée Sidi Zekri houmt souk Djerba            Devoir de synthèse N°1        profs : M. Rihane. M Jemaiel

Classes  1 S                                         A.S 14/15  -  durée : 2 heures              matière : Technologie

Nom & prénom : ………………………………….   Classe : 1 S …      N° : …………………….

P 1/4

1

……………..

Opérateur

………………………………………..

W électrique

Pièce non poinçonnée et non usinée

……………..

……………..

0.5

………………………

1.5

2

0.75

1.5

P 2/4

………………..

……………………………………….

………….

……….

……………….

………………..

………………..

…………………..

……..

………

……….

………

2

……………………..

………………..

………………..

……………………….

………………..

2,25

1.5

Figure 1

0

1

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

2

………………………………….

………………………………….

3●

●

………………………………….

………………………………….

4

…………………………………

…………………………………

5

T5/6

R5

…………………………………

6

1.75

P 3/4

5,25

Vue de ………………

Vue de …………………...

P 4/4

Vue de ……………………