Soit le mécanisme suivant : SPOSITIF DE BRIDAGE

1.Mise en situation:

Ce dispositif est utilisé sur une perceuse,il  assure le

bridage (serrage ) de la pièce afin de la percer.

2. Présentation du dispositif de bridage :

Le mécanisme à étudier est constitué essentiellement

d’un vérin  hydraulique double-effet.

3. Principe de fonctionnement:    (Voir dessin d’ensemble page  DT 2/2  )

La tige du vérin (8 )lors de sa sortie ,fait actionner la pince (11 ),cette dernière articulée autour de l’axe (9) agit directement sur la pièce à percer,ce qui permet son serrage.

Travail demandé : On demande de répondre directement aux questions posées sur le dossier pédagogique .

1ère partie: DEFINITION GRAPHIQUE D’UN PRODUIT ( sur 15 pts )

A -  Lecture d’un dessin d’ensemble  ( page 1/4 ).

B -  Dessin de définition     ( page 2/4 ).

C -  Cotation fonctionnelle  ( page 3/4  et  page 4/4 ).

2ème partie: COMPORTEMENT DES MATERIAUX ( sur 5 pts )

-  Détermination des caractéristiques  mécaniques du piston ( 6 )   ( page 4/4 ).

1ère partie: DEFINITION GRAPHIQUE D’UN PRODUIT ( sur 15 pts )

A -  Lecture d’un dessin d’ensemble( sur 4 pts ):

D’après le dessin d’ensemble  donné sur la  page 2/2 du dossier technique, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer le nombre  total  de pièces qui constituent ce dispositif ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Côcher la case correspondante.

Le dessin d’ensemble du dispositif par rapport  à la réalité est  :

(   à  l’échelle  réduite.     (  à  l’échelle  agrandie.   (  à  l’échelle  réelle.

3. Identifier la liaison entre la tige (8 ) et le piston  (6+5+4 ) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Identifier la liaison entre la tige (8) et le nez  (7 ) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Identifier la liaison entre la pince (11) et  les pièces   (1+9 ) .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Justifier l’utilité du jeu entre la tige (8 )  et la pince (11 ).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Quelles sont les pièces qui empêchent la fuite de l’huile .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Relever sur le dessin d’ensemble la course maximale réalisée par le piston ( 6 ).

( Le déplacement réel en mm )

B -  Dessin de définition ( sur 6 pts ):

On désire compléter le dessin de définition de la pièce « Corps ( 1 ) » .

Travail demandé :

Après avoir identifié sur le dessin d’ensemble page (DT 2/2)

du dossier technique  le corps ( 1 ) dans les quatre vues données on demande de :

- Compléter sur la page 2/4 , et  à l’échelle 1:2  , le dessin du corps ( 1 ) par sa :

- Vue de face coupe A-A .

- Vue de gauche coupe B-B.

- Vue de dessus  .

C -  Cotation fonctionnelle ( sur 5 pts )

On donne sur le dessin ci-contre ,

les deux conditions  a et b .

1.Tracer la  chaîne de cotes relative

à la condition a.

2.Ecrire les équations donnant :

a , aMaxi  , amini , b,  bMaxi et  bmini .

3. Calculer b11  ?  Sachant que  b est un jeu  tel que : 0,1 ≤ b ≤ 0,9   .

- On donne    b9 = 37;   b10 =1  ;  = b10’= 1  b8=  17 ;

b 11 Maxi = ……………………………………………………………………………………………………………….

b 11mini  = ……………………………………….……………………………………………………………………….

4.    Sur le dessin de définition des pièces séparées données sur la page 4/4 , reporter toutes les

côtes fonctionnelles obtenues dans les deux conditions .

2ème partie: Comportement des matériaux(sur 5 pts)

Au cours de l’opération de bridage ,l’huile exerce une

pression sur le piston (6) ,ce qui entraîne   une force

de poussée      F    =  24 KN.  - On demande de :

- Compléter le tableau suivant :

|  | Sollicitation | Déformation |
| --- | --- | --- |
| Tige ( 8 ) |  |  |
| Piston ( 6 ) |  |  |

- Déterminer la section minimale du piston supportant cette force de poussée .

On donne    Re = 180 N/ mm² ;  Le coefficient de sécurité s = 6 .

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………..

……………………………………………………………………………………………..……………..……

……………………………………………………………………………………………..………………….

3. Le piston (8) est de section creuse  (Voir figure ci-contre) .

- Sachant que la section S= 1200mm2  et D = 40 mm ,déterminer le diametre d.

…………………………………………………………………………………………………..……………..……………………

……………………………………………………………………………………………..………………………..……………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………..…………………………………………………………

4.  Déterminer la déformation  (l  pour un diametre d=10 mm et une longueur lo = 120 mm.

On donne :  E = 2 x  10 5 N/ mm² .

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………..…………………

………………………………………………………………….…………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………..……………………

5. Déduire l’allongement pour cent.

…………………………………..………………………………………………………………………………

# Text boxes

20

NOM :                                        Prénom :                                    N° :           Classe :

La course  =     …………..

0,5

0,5

0,5

0,5

A%   =

0.5

(l   =

1

d =

1.5

Ø D

Ø d

Smini =

0,5

1.5

0.5

0.5

NOM :                                        Prénom :                                    N° :           Classe :

b 11 =

0,5

1

1

b 11 Maxi =

a mini =

b mini =

1,5

a Maxi =

b Maxi =

NOM :                               Prénom :                           N° :            Classe :  2è  Sc

a =

b =

0,5

b 11 mini=

0,5

0,5

0,5