- La vidéo

  - Définition

La vidéo et une combinaison du son et d’image, c'est une succession des images avec une vitesse égale à 25 images par seconde au-dessous de cette vitesse, la séquence vidéo devient saccadée. La vidéo permet de visualiser et enregistrer des images animées accompagner par des sons sur des supports analogiques ou numériques.

    - La vidéo analogique :

La vidéo analogique est un flux continu des données analogiques qui sera affiché sur un écran de télévision. Les normes de vidéo analogique est : PAL, SECAM

    - La vidéo numérique :

Dans les années 1990, il y a l’apparition de la vidéo numérique avec le multimédia, qui a pour avantage : d’améliorer la qualité de couleur, de Faciliter le stockage, la transmission et la manipulation de séquence vidéo. Le débit pour afficher la vidéo est égal :

Débit (Mo /secondes) = taille d'une image (Mo) * nombre d'image (par seconde)

Exemple : Soit une image à couleurs réelles (24 bits) ayant une définition de 720 pixels par 640 : pour afficher correctement une vidéo possédant cette définition, il est nécessaire d'afficher au moins 30 images par secondes, c'est-à-dire un débit égale à : 1350 * 30 = 40500 Ko/s = 40,5 Mo/s.

  - Caractéristiques d’une séquence vidéo

Une séquence vidéo est caractérisée par :

- La dimension d’image : par exemple 720*640

- La taille du fichier : mesuré en Mo

- La vitesse : la vidéo est une succession de 25 images par seconde en moyenne qui apparaît en mouvement

- Le format : AVI, MPEG

  - Acquisition d’une séquence vidéo

L’ordinateur doit être accompagner d’une carte d’acquisition vidéo qui à pour rôle de transformer les signaux analogiques en signaux numériques. Une séquence vidéo peut être acquise à partir d’une source analogique (télévision).

  - La compression d'une séquence vidéo

Un fichier vidéo a une taille très grande pour diminuer sa taille on a besoin des codecs (Codeur/Décodeur) c’est un algorithme de compression et de décompression, la compression est basé sur la suppression des informations qui se répètent (la redondance).

  - Les formats vidéo

| Formats | Caractéristiques | Programme associé |
| --- | --- | --- |
| avi | Taux de compression très élevé jusqu'à dix fois moindre que la taille d’origine | DivX, Windows média player de Windows |
| MOV | QuickTime Movie | QuickTime |
| mpeg | Les images sont compressées séparément les un des autres | Windows média player de Windows |

  - Manipulation de base

Pour manipuler de la vidéo nous allons utiliser le logiciel de Movie Maker fourni avec le système d'exploitation Windows.

Activité 1 :